,

Pijanów 23.11.2016

PHU ASPOLMAX

PRZETWÓRSTWO MIESA ANDRZEJ STEPIEŃ

PIJANÓW 46,

26-234 SLUPIA

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

- Automatyczny magazyn pojemników (PICK magazyn

- Myjka automatyczna do pojemników euro

- Waga najazdowa 3 sztuki

- Opis przedmiotu zamówienia

Automatyczny magazyn pojemników (PICK magazyn) ze stali nierdzewnej na 700 i na 400 sztuk pojemników pracujący z zachowaniem zasady FIFO (schemat w załączeniu) składający się z:

1.  Przenośnik rolkowy grawitacyjny z dwoma stanowiskami wagowym, S=460mm,L=3300mm, rolki łożyskowane.

2. Przenośnik taśmowy pełnych pojemników napęd przez 2 motoreduktory, taśma modularna, S= 460mm,L=14000mm.

3. PICK magazyn na 700 pojemników euro 600x400x200 dwa rzędy rolek na każdy pojemnik.

4.PICK magazyn na 400 pojemników euro 600x400x200 dwa rzędy rolek na każdy pojemnik;

5.Terminal wagowy jezdny-3 kpl;

6. Przenośnik taśmowy pełnych pojemników z PICK magazynu na wydawkę, napęd przez motoreduktory, taśm modularna, S 460mm, L= 24000mm.

7. Przenośnik taśmowy pełnych pojemników łączący transporter pełnych pojemników z PICK magazynami z przenośnikiem na wydawce, napęd przez motoreduktor, taśma modularna, S=460mm, L=1800mm.

8. Przenośnik pełnych pojemników na wydawce, napęd 2 motoreduktory, taśma modularna, S=460mm, L=1300mm.

9. Przenośnik rolkowy, S=460mm,L=4500mm, podział rolek 150mm.

10. Przenośnik taśmowy pustych pojemników, 6 motoreguktorów, taśma modularna, rynny ociekowe na calej długości, S=460mm, L=44000mm, zwrotnica, która pozwala zmieniać kierunek prowadzenia pustych pojemników.

11. Sterowanie i synchronizacja magazyny;

12. Montaż oraz transport do klienta.

## Myjka automatyczna do pojemników euro

## 1. Moc grzewcza min. 30kW,

## 2. Pojemność zbiornika min. 300 litrów,

## 3. Mycie wstępne i nadmuch,

## 4. Wydajność min. 300 szt/godzinę.

## Waga najazdowa

## 1. Nośność do 500 kg,

## 2. Wymiary około 1250x1250mm,

## 3. Wyposażona w wyświetlacz, tensometry, najazdy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą, jeśli w trakcie realizacji inwestycji pojawią się dodatkowe niezbędne zmiany konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji, których nie dało się przewidzieć na etapie ofertowania.

b)Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą pozwalającą na dostawę i serwisowanie ofertowanych maszyn i urządzeń.

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena	100%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert spełniających warunki postępowania jest cena, tak więc wybór wykonawcy nastąpi na podstawie porównania cen z ofert złożonych i spełniających warunki postępowania

Najniższa cena 3 punkty

Kolejna wyższa cena 2 punkty

Kolejna wyższa cena 1 punkt

Pozostałe wyższe ceny 0 punktów

e) Informacja na temat zakresu wykluczeń

Wykluczeni z postępowania są oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

f) Termin składania ofert

| Termin składania ofert upływa w dniu | dzień | miesiąc | rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05 | 12 | 2016 |
| g) Termin realizacji zamówienia |
| Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu | dzień | miesiąc | rok |
|  | 31 | 05 | 2017 |

h) Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres:

PHU ASPOLMAX Przetwórstwo Mięsa Andrzej Stępień, Pijanów 46, 26-234 Słupia.

i) Akceptowalne formy składania ofert:

Listem poleconym, pocztą kurierską lub złożone osobiście.

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty wraz z adresem (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.)

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),

- wartość oferty netto/brutto,

- okres gwarancji,

- termin realizacji zamówienia,

- termin ważności oferty,

- datę sporządzenia dokumentu

- podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

l) W sprawie postępowania ofertowego kontakt z Panem Andrzejem Stępniem tel. 698 655 544

Czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnione