PHU ASPOLMAX

PRZETWÓRSTWO MIESA ANDRZEJ STEPIEŃ

26-234 SLUPIA, PIJANÓW 46

Specyfikacja dotyczący wykonania, dostawy i montaż drzwi ze stali kwasoodpornej wraz z ościeżnicami w budynku rozbioru mięsa w miejscowości Dobromierz gmina Kluczewsko

| Lp. | Wyszczególnienie | Szerokość/wysokość w świetle muru w mm | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi kwasoodporne, przemysłowe zawiasowe 1 skrzydłowe, PRAWE ościeżnica blokowa z trzech stron, | 990/1670 |  |
| 2 | Drzwi kwasoodporne przemysłowe zawiasowe pod tor kolejki, 2-skrzydłowe, ościeżnica kątowa. Drzwi zewnętrzne wyposażone w próg doszczelniający zlicowany z posadzka. | 1360/2400 | Podział 50/50 jako pierwsze otwierane skrzydło prawe |
| 3 | Drzwi kwasoodporne, chłodnicze przesuwne 1-skrzydłowe PRAWE - ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm. | 1350/2400 | Zamek bezpieczny do drzwi przesuwnych |
| 4 | Drzwi kwasoodporne chłodnicze przesuwne pod tor kolejki 1-skrzydłowe, LEWE, ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm. | 1400/2200 | Zamek bezpieczny do drzwi przesuwnych |
| 5 | Drzwi kwasoodporne, chłodnicze przesuwne 1- skrzydłowe PRAWE - ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm | 1440/2440 |  |
| 6 | Drzwi kwasoodporne chłodnicze przesuwne pod tor kolejki 1-skrzydłowe, ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm . | 1400/2150 | Zamek bezpieczny do drzwi przesuwnych |
| 7 | Drzwi kwasoodporne chłodnicze przesuwne pod tor kolejki 1-skrzydłowe, PRAWE, ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm | 1400/2150 |  |
| 8 | Drzwi kwasoodporne chłodnicze przesuwne pod tor kolejki 1-skrzydłowe, PRAWE, ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm | 1400/2150 |  |
| 9 | Drzwi kwasoodporne, chłodnicze przesuwne 1- skrzydłowe LEWE - ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm | 1350/2390 | Zamek bezpieczny do drzwi przesuwnych |
| 10 | Drzwi kwasoodporne, chłodnicze przesuwne 1-skrzydłowe LEWE - ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm . | 1400/2050 |  |
| 11 | Drzwi kwasoodporne przemysłowe zawiasowe 1 skrzydłowe, LEWE ościeżnica kątowa. | 1030/2050 |  |
| 12 | Drzwi kwasoodporne, chłodnicze przesuwne 1-skrzydłowe PRAWE - ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm . | 1380/2200 |  |
| 13 | Drzwi kwasoodporne, chłodnicze przesuwne 1- skrzydłowe PRAWE - ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm . | 1280/2570 |  |
| 14 | Drzwi kwasoodporne, chłodnicze przesuwne 1- skrzydłowe LEWE - ościeżnica kątowa, grubość płata 60mm. | 1260/2580 |  |
| 15 | Drzwi kwasoodporne mroźnicze przesuwne 1 skrzydłowe, LEWE, ościeżnica kątowa, grubość płata 100mm. | 1420/2160 | Zamek bezpieczny do drzwi przesuwnych |
| 16 | Drzwi kwasoodporne mroźnicze zawiasowe 2-skrzydłowe, ościeżnica kątowa, grubość płata 100mm. | 1700/2025 | Zamek ryglowy z kluczem do drzwi zawiasowych |

Z poważaniem

Andrzej Stępień