Pijanów 13.03.2017

PHU ASPOLMAX

PRZETWÓRSTWO MIESA ANDRZEJ STEPIEŃ

PIJANÓW 46,

26-234 SLUPIA

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wyposażenie zakładu rozbioru mięsa w Dobromierzu, gm. Kluczewsko, województwo Świętokrzyskie:

- Kolejka rurowa

- Myjka automatyczna do pojemników

- Linia rozbiorowa automatyczna wraz ze stolami

- Waga najazdowa

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Kolejka rurowa 126 mb z posuwem ręcznym wraz z konstrukcją nośną, liczba torów 14 na wysokości 2,75 m

- Konstrukcja nośna wykonana z dwuteowników ocynkowanych ogniowo, max. obciążenie konstrukcji na 1 mb max 500kg.

dwuteownik 140 L=2850 – 4szt.

dwuteownik 180 L=6350 – 2szt.

dwuteownik 180 L=2150 – 6szt.

dwuteownik 180 L=2800 – 1szt.

dwuteownik 180 L=4350 – 1szt.

dwuteownik 180 L=2550 – 3szt.

dwuteownik 180 L=2080 – 1szt.

dwuteownik 200 L=2450 – 1szt.

dwuteownik 220 L=6350 – 3szt.

dwuteownik 220 L=3000 – 1szt.

dwuteownik 220 L=4000 – 1szt.

dwuteownik 220 L=5300 – 2szt.

- Konstrukcja prowadząca wykonana z ceowników 80 ocynkowanych ogniowo

ceownik 80 L=7700 – 5kpl.

ceownik 80 L=11650 – 1kpl.

ceownik 80 L=7350 – 1kpl.

ceownik 80 L=1000 – 1kpl.

ceownik 80 L=1100 – 1kpl.

ceownik 80 L=6000 – 1kpl.

ceownik 80 L=7850 – 4kpl.

ceownik 80 L=2650 – 1kpl.

ceownik 80 L=800 – 1kpl.

ceownik 80 L=5300 – 1kpl.

ceownik 80 L=7500 – 1kpl.

ceownik 80 L=6000 – 1kpl.

ceownik 80 L=3770 – 1kpl.

ceownik 80 L=5000 – 1kpl.

- Rura fi 60,3 ocynkowana ogniowo

- Zawieszki ocynkowane ogniowo (płaskownik 50*16)

- Słupki montażowe S1,K1,K2,K3 wg rysunków.

- Rozjazdy ręczne ocynkowane ogniowo- 21 szt (płyta =10mm wraz z wałkami fi 60)

1RLL – 2szt.

RPP – 1szt.

RLP – 10szt.

RPL – 8szt.

- Waga kolejkowa ocynkowana ogniowo 500 kg - 1 szt

- Teleskop ocynkowany ogniowo fi 60,3 - 1 szt

- Śruby oraz blachy montażowe, uchwyty montażowe

- Łuk kolejki fi 60,3*3,6 ocynk – 6szt.

- Łączniki wewnętrzny rury kolejki  fi 60,3*3,6 – 28szt.

- Ześlizg fi 60,3 wraz z blachami montażowymi

  - Myjka automatyczna do pojemników

- Wykonanie- stal nierdzewna, kwasoodporna

- Zamknięty obieg wody

- System ciągłego mycia

- System mycia wstępnego i nadmuchu

- Mechanizm regulacji prowadnic mytych pojemników

- Zespół dysz wysokociśnieniowych o zmiennym kącie wypływu wody

- Moc grzewcza- około 30 kW

- Pojemność zbiornika- około 300 l

- Wydajność- około 300 szt/h

  - Linia rozbiorowa automatyczna wraz ze stolami

- Transporter główny przy stołach rozbiorowych -długość L=6200mm, szerokość s=800mm, taśma PCV

- Stół główny - zrzutowy 1000*2000 mm, stoły wykonane ze stali nierdzewnej wraz z blatami  tworzywowymi PE-500 o grubości 40 mm+

- Stoły robocze – 8 szt. 700x1400 z trzema otworami zrzutowymi, blat 30mm, każdy ze stołów wyposażony w półki na pojemniki euro umieszczone pod otworami zrzutowymi

- Napęd poprzez motoreduktor z silnikiem około 0,55kW na falowniku.

  - Waga najazdowa

- Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej. W skład urządzenia wchodzą: konstrukcja, wyświetlacz, tensometry, najazdy

- Nośność wagi-około 500 kg

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą, jeśli w trakcie realizacji inwestycji pojawią się dodatkowe niezbędne prace konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji, których nie dało się przewidzieć na etapie ofertowania.

- Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy prowadzą działalność związaną z wykonywaniem tego typu zleceń oraz ich serwisowaniem, co ma odzwierciedlenie w ogólnodostępnych danych o firmie (np. strona internetowa itp.)

- Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena		80

Okres gwarancji	20

- Opis sposobu przyznawania punktacji

Cena = (najniższa oferowana cena netto w PLN/cena netto w PLN oferty badanej) x 80.

Gwarancja - 20 punktów jeśli będzie udzielona na okres 3 lat i więcej, 10 punktów -  2 lata gwarancji , mniej niż 2 lata gwarancji - 0 punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o bilans punktowy wg wyżej ustalonych kryteriów oceny ofert i podpisze umowę lub złoży oficjalne zamówienie z wybranym Oferentem.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Informacja na temat zakresu wykluczeń

Wykluczeni z postępowania są oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Termin składania ofert

| Termin składania ofert upływa w dniu | dzień | miesiąc | rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 03 | 2017 |

- Termin realizacji zamówienia

| Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu | dzień | miesiąc | rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 05 | 2017 |

- Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres:

PHU ASPOLMAX Przetwórstwo Mięsa Andrzej Stępień, Pijanów 46, 26-234 Słupia.

- Akceptowalne formy składania ofert

Listem poleconym, pocztą kurierską lub złożone osobiście.

- Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty wraz z adresem (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.)

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),

- wartość oferty netto/brutto,

- warunki płatności,

- okres gwarancji,

- termin realizacji zamówienia,

- termin ważności oferty,

- datę sporządzenia dokumentu

- podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu

Oferty proszę przygotować dla każdego urządzenia oddzielnie.

- Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

- W sprawie postępowania ofertowego kontakt z Panem Andrzejem Stępniem tel. 698 655 544

Czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnione